Druckerhöhungsanlage FLIP S 04XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	3	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	Rp 1“ x Rp 1“

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: 900/400/1070 mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 3 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103363 | S 0420 | 14 | 17 | 0,37 | 50 |
| 103364 | S 0430 | 21 | 25 | 0,55 | 52 |
| 103365 | S 0440 | 29 | 33 | 0,55 | 52 |
| 103366 | S 0450 | 39 | 43 | 0,75 | 54 |
| 103367 | S 0460 | 47 | 52 | 1,1 | 57 |
| 103368 | S 0470 | 55 | 61 | 1,1 | 58 |
| 103369 | S 0480 | 62 | 70 | 1,5 | 62 |
| 103370 | S 0490 | 71 | 79 | 1,5 | 62 |
| 103371 | S 04100 | 78 | 88 | 1,5 | 63 |
| 103372 | S 04110 | 87 | 97 | 2,2 | 66 |
| 103373 | S 04120 | 95 | 105 | 2,2 | 67 |
| 103374 | S 04140 | 111 | 123 | 2,2 | 67 |
| 103375 | S 04160 | 130 | 145 | 3,0 | 82 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103479

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 02XX/04XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103520

2x Edelstahlschlauch 1“ x 500 mm, PN 25, Typ 311