Druckerhöhungsanlage FLIP S 10XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	9	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	Rp 1 ½“ x Rp 1 ½“

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen L/B/H: ca. 920/400/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 9 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103181 | S 1010 | 9 | 11 | 0,75 | 80 | 1070 |
| 102860 | S 1020 | 17 | 22 | 0,75 | 80 | 1070 |
| 103182 | S 1030 | 26 | 33 | 1,1 | 83 | 1070 |
| 103183 | S 1040 | 35 | 44 | 1,5 | 89 | 1070 |
| 103184 | S 1050 | 43 | 55 | 2,2 | 92 | 1070 |
| 103185 | S 1060 | 52 | 67 | 2,2 | 93 | 1070 |
| 103186 | S 1070 | 63 | 79 | 3,0 | 102 | 1070 |
| 103187 | S 1080 | 72 | 91 | 3,0 | 103 | 1070 |
| 103188 | S 1090 | 81 | 102 | 4,0 | 109 | 1070 |
| 103189 | S 10100 | 90 | 113 | 4,0 | 110 | 1070 |
| 103683 | S 10110 | 99 | 124 | 4,0 | 111 | 1070 |
| 103190 | S 10130 | 120 | 149 | 5,5 | 153 | 1190 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102177

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 10XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103521

2x Edelstahlschlauch 1 ½“ x 500 mm, PN 25, Typ 311