Druckerhöhungsanlage FLIP S 36XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	36	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 80 x DN 80

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen L/B/H: ca. 980/400/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 36 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103431 | S 3611 | 15 | 19 | 3,0 | 122 | 1070 |
| 103433 | S 3610 | 20 | 24 | 4,0 | 140 | 1070 |
| 102763 | S 3622 | 32 | 40 | 5,5 | 149 | 1070 |
| 102762 | S 3620 | 42 | 50 | 7,5 | 153 | 1070 |
| 102761 | S 3632 | 54 | 65 | 11,0 | 224 | 1270 |
| 102355 | S 3630 | 64 | 76 | 11,0 | 224 | 1270 |
| 102709 | S 3642 | 75 | 90 | 15,0 | 227 | 1315 |
| 102764 | S 3640 | 86 | 101 | 15,0 | 241 | 1315 |
| 102708 | S 3652 | 96 | 113 | 18,5 | 243 | 1365 |
| 102550 | S 3650 | 108 | 125 | 18,5 | 258 | 1410 |
| 102765 | S 3662 | 119 | 138 | 18,5 | 260 | 1455 |
| 102766 | S 3660 | 129 | 149 | 22,0 | 296 | 1505 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102359

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 36XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 101132

2x Kompensator DN 80 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103797

2x Kompensator DN 80 Typ 50 mit Längenbegrenzer